## Slide 1: FE82160_燒錄使用說明
ESMT –BD3
許晉維

## Slide 2: 燒錄介面
可使用 STLink 或 J-Link
ST-LINK
J-LINK
FE82160
ST-LINK、J-LINK
VDD
(PC7) SWDIO
(PD1) SWCLK
GND
RST
VDD
SWDIO
SWCLK
GND
RST
ST-LINK
FE82160-EVB

## Slide 3: 燒入步驟(1/2)
將資料夾中文件“FE82160_64.FLM”複製到路徑:C:\Keil_v5\ARM\Flash
打開任意Project
1.選擇ST-Link
2.進入Drive Setup , Add Flash Programming Algorithm，選擇WB32L003 64KB

## Slide 4: 燒入步驟(2/2)
3.設定Reset : SYSRESETREQ
4.按下燒錄鍵